## Slide 1: Lokalizacja stacji meteorologicznej w terenie
N:53o53’07” E:14o36’10”
Paweł Szczeszek

## Slide 4
Punkt znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią ze strony morza (1% raz na 100 lat).
Punkt znajduje się na obszarze zalewanym wodami rzecznymi. (w czasie wezbrań, suche zbiorniki przeciwpowodziowe)

## Slide 6
Miejsce odpowiednie na instalacje stacji meteorologicznej, spełniające wymogi. N: 53°52'53,26" E: 14°33'45,92"
Przesunięcie na zachód od wyznaczonego punktu o 2.67km.

## Slide 7
Pomimo, że blisko stacji znajduje się Kanał Mokrzycki. Nie jest to obszar zagrożony powodziami.

## Slide 8
Teren znajduje się powyżej 300m od zwartych zespołów drzew.
Powyżej 500m znajdują się zabudowania.
W odległości do 100m brak zabudowy oraz grup drzew.

## Slide 9
Wybrany punkt na instalacje stacji meteorologicznej znajdujący się najbliżej mojego miejsca zamieszkania.
Województwo Wielkopolskie, powiat poznański, miasto Poznań.
Kobylepole:
N: 52°22'40,27"
E: 17°00'56,28”

## Slide 10
Nie jest to obszar zagrożony powodziami. Brak zagrożenia osuwiskiem.

## Slide 11
W promieniu 500m brak zabudowań, najbliższe znajdują się 640m. Brak zwartych grup drzew, najbliższe w odległości 302m.
Pomimo bliskości miasta, brak wielopiętrowej zabudowy miejskiej w pobliżu.
Brak parków narodowych oraz rezerwatów.

## Slide 12: BYDGOSZCZ SZWEDEROWO 2351
Stacja nie spełnia wymogu minimalnej odległości 300m do zwartych zespołów drzew.
Może wpłynąć to na wyniki pomiarowe np. wiatru.

## Slide 13: BYDGOSZCZ 2450
Bliskość zwartych drzewostanów oraz zabudowań jest przyczyną niespełniania wymogów lokalizacji dla stacji pomiarowej.
Wpływ tak blisko drzew i budynków wpływać może na przepływ powietrza i zakłócać pomiary prędkości wiatru.

## Slide 14: GRUDZIĄDZ 2403
W odległości mniejszej niż 500 m od stacji znajdują się zabudowania, w tym budynki oraz hale magazynowe.
Zgodnie z wytycznymi lokalizacji stacji meteorologicznych, zwarta zabudowa powinna być oddalona co najmniej o 500 m.